НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Р.Е АЛЕКСЕЕВА

Кафедра «Кораблестроение и авиационная техника»

УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой

В. А.Зуев

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование

Студент: Гусев Алексей Анатольевич, гр.06-СУ-1

Тема курсовой работы: Проектирование осушительной, балластной систем и системы нефтесодержащих вод.

Исходные    данные:    принять    по    курсовому    проекту    «Основы.  кораблестроения Универсальное сухогрузное судно грузоподъёмностью 3000 т., класс М-СП. Длина по КВЛ Lквл=117,6 м, ширина по КВЛ В=14 м, высота борта Н=6 м, осадка Т=3.5 м,

суммарная мощность главных двигателей Ne=830 кВт.

Прототип: сухогрузный теплоход проекта 781.

Спроектировать осушительную и балластную системы в грузовых отсеках по централизованному принципу. Осушительную систему и систему нефтесодержащих вод в оконечностях спроектировать по автономному или групповому принципу. Разместить приёмники балластной   системы   по	левому   борту,   балластный   насос   по   левому  борту,  насос нефтесодержащих вод по левому борту, цистерну нефтесодержащих вод по правому борту, осушительный насос по правому борту.

Содержание графического материала:

чертежи: в составе пояснительной записки.

Содержание пояснительной записки:

Описание принципиальных схем систем. Выбор расчетных трубопроводов. Определение характеристик элементов систем. Гидравлический расчет осушительной и балластной систем. Выбор насосов. Согласование характеристик насосов и расчетных трубопроводов. Выбор воздушных труб балластных цистерн. Определение времени заполнения и осушения балластных цистерн. Схемы систем принципиальные, привязанные к общему расположению судна. Расчетные схемы трубопроводов (в изометрии). Графики совместной работы насосов и расчетных трубопроводов. Выводы о работе систем.

Основная рекомендуемая литература:

1. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Основы конструирования устройств и систем»./ НГТУ; Сост.: Ю.А. Двойченко. Н.Новгород, 1997. 38 с.

2. Чиняев И.А. «Судовые системы». Ленинград. 1986. 213 с.

3. Александров А.В. «Судовые системы», Ленинград, 1983. 254 с.

4. Российский -Морской- Регистр Судоходства. - СПб.; 2003.

Руководитель:

Беляков В. Б.

Консультанты:

не назначаются

«08» сентября 2009 г.

Студент